## Slide 1: 장치간 통신 II – Bluetooth
한림대학교 미래융합스쿨
Seung-Chan Kim

## Slide 2: BLE - Bluetooth Low Energy*
MDBT42Q-P
*Bluetooth 저에너지

## Slide 3
블루투스 모듈 : MDBT42Q-PAT
Bluetooth 버전 : V4.2, V5.0(BLE)
RF 주파수 : 2.4GHz
Advertise(Broadcast), Connection(Peripheral)지원
AT Command지원
블루투스 통신을 위해 사용되는 핀 : D4(RX), D5(TX)
https://kocoafab.cc/product/orangeble
SoftwareSerial BTSerial(4, 5);
Notes: 주파수대역 : 2.4 GHz 대의 ISM (Industrial Scientific Medical) 대역 사용

## Slide 4: BLE의 On/Off 를 제어하는 스위치

## Slide 5: BLE setup하기
블루투스 디바이스 이름 변경

## Slide 6: 1. BLE setup하기
키보드 입력 (예, 시리얼 모니터등을 통해)을 보드에 장착된 블루투스 칩(MDBT42Q-PAT)으로 전달할 방법이 필요
참고) 블루투스는 시리얼통신 (UART) 방식으로 마이크로프로세서(MCU)와 연결됨

## Slide 7
컴퓨터에 시리얼모니터에서 값을 보내면 그 값을 블루투스모듈에서 읽고 블루투스에서 보낸 값은 다시 시리얼 모니터에서 읽는 방식
블루투스는 시리얼통신 (UART) 방식으로 마이크로프로세서(MCU)와 연결됨
Notes: #include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(4, 5);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
BTSerial.begin(9600);
}
void loop()
{
// 블루투스로 부터 수신된 데이터가 있다면
if (BTSerial.available()) {
Serial.write(BTSerial.read());
}
// 시리얼 모니터로부터 입력 받은 데이터가 있다면
if (Serial.available()) {
BTSerial.write(Serial.read());
}
}

## Slide 8
이제 명령을 보낼 준비는 되었는데, 어떤 명령(command)을 사용하면 될까?
Command 의 예시
  디바이스 이름 확인하기/변경하기
  ..

## Slide 9: AT 명령어(AT Commands)
AT는 Attention의 약자
Dannis Hayes에 의해 1981년에 발명
사실 AT 명령어는 헤이즈 사의 모뎀을 제어하는 언어였는데 사실상 통신의 표준이 되어 모든 모뎀을 제어하는데 쓰이고 있음
https://kocoafab.cc/tutorial/view/619

## Slide 10: 1. BLE setup하기 : 블루투스 디바이스 이름 변경
AT?NAME
  현재 디바이스 이름 출력
AT+NAME바꿀이름
AT+RESET
https://kocoafab.cc/tutorial/view/764

## Slide 12: BLE 로 장치(예, 아두이노)와 통신하기

## Slide 15: Bluetooth
장치간 유선 케이블을 제거
배터리를 이용한 전력 공급
PC나 휴대폰에서 APP을 이용하여 아두이노와 직접 통신
Standalone 시스템 제작
LED 켜기. LED 끄기

## Slide 17: 복습
키보드 1을 누르면 LED가 켜지고 0을 누르면 LED가 꺼지는 예제
유선
무선

## Slide 18
Notes: https://github.com/dalek7/Undergrad-SmartToy-2019Spring/blob/master/Comm-BLE/02_LED/02_LED.ino

## Slide 19: Homework
BLE를 이용하여 휴대폰으로 자동차 제어
  Test 1 : 직진
  Test 2 : 기둥 한바퀴 돌기

## Slide 20: Thank you

## Slide 22
.
.
.

## Slide 23: 02_serialLED
Notes: int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
if(incomingByte == '1')
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print("On");
}
else if(incomingByte == '0')
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Serial.print("Off");
}
}
}

## Slide 24: 03_serialEcho
받은걸 되돌려줌
Notes: int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
if(incomingByte == '1')
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print("On");
}
else if(incomingByte == '0')
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Serial.print("Off");
}
}
}

## Slide 25: 조금 더 편하게..Processing Software
https://processing.org/
https://d.pr/f/bTvgvF

## Slide 26: Thank you!
Seung-Chan Kim
dalek@hallym.ac.kr

## Slide 27: standalone
operating or capable of operating independently of a computer system